#### СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

| № | Наименование | Страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Сведения об авторах проекта | 3 |
| 3. | Сведения о проектируемой территории | 3 |
| 4. | Описание координат поворотных точек | 6 |
| 5. | Список литературы | 7 |
| 6. | Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям | 8 |

1. Введение

«Генеральный план города Ливны Орловской области» выполнен

ООО «ГЕОЗЕМСТРОЙ» г.Воронеж в 2011 году по заказу администрации города Ливны и утвержден решением Ливенского городского Совета народных депутатов в 2011году. «Генеральный план города Ливны Орловской области»  выполнен на расчетный срок до 2030 года.

Основанием для внесения изменений в утверждённый в 2011 году генеральный план является постановление администрации города Ливны от 26 декабря 2014 года № 852 «О подготовке изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Ливны».

Проект изменений выполнен ООО «Межевик» в 2014 году по заказу Местной православной религиозной организации Прихода Свято-Сергиевского кафедрального собора г.Ливны Орловской области Ливенско-Малоархангельской епархии в соответствии с техническим заданием на подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки, утвержденным и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства 29.12.2014г.

Изменения генерального плана вызваны предполагаемым строительством храма. За время, прошедшее с момента утверждения генерального плана,

разработана «Схема теплоснабжения города Ливны».

В границах территории муниципального образования предлагается внести изменения в схему функционального зонирования М 1:10000 в части изменения территориальной зоны городских парков, скверов, садов, бульваров, на общественно-жилую и деловую зону.

Документация территориального планирования выполнена и оформлена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 г. №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, а также с соблюдением действующих нормативных правовых актов и требований государственных стандартов, соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Данная работа не содержит новых самостоятельных проектных решений, представляет собой лишь графическое внесение изменений функционального назначения отдельных территориальных зон на основании постановления администрации города Ливны от 26 декабря 2014 года № 852 «О подготовке изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города Ливны». Исходная информация предоставлена из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности администрации г.Ливны; автоматизированной информационной системы государственного кадастра недвижимости.

2. Сведения об авторах проекта:

| ООО «Межевик» | П.Н. Красов |
| --- | --- |
| МУП «Городская архитектура» | Е.Г.Сучков |
| ГИП | С.А.Кузнецов |

3. Сведения о проектируемой территории.

Проектируемая территория расположена в центральной части г. Ливны Орловской области и ограничена: с северной стороны ул.Кирова; с восточной стороны – ул.Карла Маркса; с южной стороны - ул.Кирова; с западной – территорией автовокзала. Площадь проектируемой территории составляет 1,25 га.

Схема №1.

Существующее использование территории

Рельеф на территории, плоскоравнинный с колебаниями абсолютных высот от 177,1 до 171,3 м, без выраженного уклона, техногенно ненарушен, с наличием твердых искусственных покрытий в виде замощений, занимающих небольшую ее часть. Растительность на участке древесная - в виде отдельных высокоствольных лиственных деревьев, высаженных при благоустройстве территории; кустарниковая саженая и травяная сеяная - на газонах.

Застройка на участке отсутствует, имеются в наличии инженерные коммуникации: опоры ЛЭП и ЛЭС, смотровые колодцы-люки, канализация) и элементы благоустройства (асфальтированные проезды и тротуары, площадки с твердым искусственным покрытием, газоны, ограждения, высаженные деревья и кустарники и др.).  На участке сосредоточена сеть действующих подземных коммуникаций различного назначения: водопровод, канализация бытовая, газопровод.

Климат территории  умеренно-континентальный, среднегодовая температура воздуха + 4,9 оС. Средняя температура наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92)  –26 оС, наиболее холодных суток (обеспеченностью 0,92) – 31,  абсолютная минимальная – минус 39`С,  абсолютная максимальная + 38`С. Продолжительность безморозного периода 227 суток. Снеговой покров устанавливается в начале декабря, а сходит в начале апреля. Средняя высота снежного покрова 25-35 см. Наибольшая декадная высота снежного покрова 5% обеспеченности 59-79 см. Максимальное промерзание почвы составляет 1,2 – 1,5 м., минимальное, 0,7 м. По количеству осадков зона относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее годовое количество осадков составляет 600-650 мм, из них 60-65 % приходится на теплый период года, остальные на холодный период. Продолжительность неблагоприятного периода с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев). Продолжительность отопительного периода 222 суток. Преобладающее направление ветра: Декабрь-февраль – ЮЗ, Июнь-августа – СЗ. Среднегодовая скорость ветра 3,9-6,5 м/сек. Расчетное значение ветрового давления – 30 кГ/кв.м. Нормативное значение веса снегового покрова на 1 кв.м горизонтальной поверхности земли – 126 кГ/кв.м, расчетное – 180 кг/кв.м .

Схема №2

Многолетние данные повторяемости направления ветра и штилей, %.

Максимальная из средних скоростей по румбам за январь – 6.5, штиль - 4.

Максимальная из средних скоростей по румбам за июль – 3.9, штиль - 9.

Схема №3.

Фрагмент схемы функционального зонирования

Фрагмент схемы функционального зонирования после внесения изменения

4. Описание координат поворотных точек.

Описание зоны городских парков, скверов, садов, бульваров схемы функционального зонирования выполнено в системе координат кадастрового округа (местной для г. Ливны). Ведомость координат поворотных точек представлено в табличной форме. Графическое изображение представлено в приложении №1.

| Имя точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10065.71 | 11525.22 |
| 2 | 10043.73 | 11369.02 |
| 3 | 10126.18 | 11358.96 |
| 4 | 10131.87 | 11360.86 |
| 5 | 10134.02 | 11365.92 |
| 6 | 10133.87 | 11503.33 |
| 7 | 10129.09 | 11514.7 |
| 8 | 10119.64 | 11519.22 |

После внесения изменений зоны городских парков, скверов, садов, бульваров на зону общественно-жилой и -деловой координаты поворотных точек будут иметь следующий вид:

| Имя точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10065.71 | 11525.22 |
| 2 | 10043.73 | 11369.02 |
| 3 | 10126.18 | 11358.96 |
| 4 | 10131.87 | 11360.86 |
| 5 | 10134.02 | 11365.92 |
| 6 | 10133.87 | 11503.33 |
| 7 | 10129.09 | 11514.7 |
| 8 | 10119.64 | 11519.22 |

Директор ООО «МЕЖЕВИК»                                                 П.Н.Красов

Директор МУП «Городская архитектура»                               Е.Г.Сучков

- НОРМАТИВНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМАЯ

ПРИ РАЗРАБОТКЕ.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Генеральный план города Ливны, утверждённый решением Ливенского городского совета Народных депутатов №6/40-ГС от 17.11.20011г.

- Правила землепользования и застройки утверждённые решением Ливенского городского совета Народных депутатов №6/41-ГС от 17.11.20011г.

- Постановление Госстроя РФ от 29.10.2002 №150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселении»;

- Методические рекомендации по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденные Росземкадастром 17.02.2003;

- Инструкция по межеванию земель, утвержденная Роскомземом 08.04.1996;

- «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» ГКИНП-02-033-82, утвержденная Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 05.10.1979 (с поправками, утвержденными приказом
ГУГК от 09.09.1982 № 436п);

- СНиП   11-02-96  «Инженерные изыскания для строительства»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства.»;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ;

- Приказ от 30.01.2012г. №19 Минрегиона РФ «об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального, местного значений.