|  |  | СОСТАВ ПРОЕКТА ___________________________________________________________________Номер тома Обозначение Наименование Прим. Том 1 208-13 - ПЗ Общая пояснительная записка Том 2 208-13 - ГП Графическое приложение Директор Г.Н. Болычев ГИП С.Н. Гончаров |
| --- | --- | --- |
| Взам.инв. № |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА, ОГРАНИЧЕННОГО улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |
| Инв. № подл. |  | ГИП | Гончаров |  |  | Пояснительная записка 208-13 - ПЗ | Стадия | Лист | Листов |
|  |  | Исполнил | Гончаров |  |  |  | ПП | 1 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  | ООО «Строй-Проект-Сервис» г. Ливны |

|  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ Основание для разработки проекта Исходные данные для проектирования Обоснование выбора территории проектирования Потребность в топливе, воде, тепловой и электрической энергии Подтверждение соответствия проектной документации нормам, правилам и государственным стандартам. Основные технико-экономические показатели ГЕНРАЛЬНЫЙ ПЛАН Основные характеристики природно-климатических условий Обоснование проектных решений Жилая застройка и расселение Транспорт Вертикальная планировка Озеленение РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ Теплоснабжение 3.1.1. Существующее положение 3.1.2. Проектируемое предложение 3.1.3. Технические решения теплоснабжения по кварталам 1-19 3.1.4. Тепловые сети. Таблица расходов тепла и топлива Электроснабжение Исходные данные Основные показатели электроснабжения Характеристика потребителей электроэнергии Источник электроснабжения Технические решения по внешнему и внутриплощадочному электроснабжению Надежность внешнего и внутриплощадочного электроснабжения Защита электрических сетей, измерения и учет электроэнергии Меры электробезопасности. Защитное заземление. Молниезащита Водопотребление и водоотведение Водоснабжение Канализация бытовая Дождевая канализация МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2 ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Лист 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. Лист 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Лист 3. Схема организации улично-дорожной сети. Лист 4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. Лист 5. Схема межевания территории. Схема градостроительного плана земельного участка. |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | ОБЩАЯ ЧАСТЬ Основания для разработки проекта Проект планировки участка, ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина разработан на основании: постановления администрации города Ливны: - № 70 от 4 февраля 2014г. Заказчиком настоящего проекта является ООО «Строй-Проект-Сервис». Исходные данные для проектирования При разработке проекта планировки территории, ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина использовались следующие исходные данные: - Правила землепользования и застройки города ливны орловской области 2010г. - Перечень памятников архитектуры и культуры г. Ливны; - Фрагменты материалов генплана г. Ливны: 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана, М 1:10000; 2. Схема функциональных зон, М 1:10000; 3. Схема развития транспортной инфраструктуры, М 1:10000 Настоящий проект выполнен на основании следующих основных нормативных документов: - СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. - СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”; - СНиП 12-03-01 “Безопасность труда в строительстве”. - СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» - СП 30-101-98. Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах Обоснование выбора территории проектирования Проект планировки и межевания территории квартала ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина размер земельного участка составляет 0,5104 га. Согласно ст. 42 Градостроительного кодекса РФ проект планировки разрабатывается на часть элемента планировочной структуры в пределах участков по ул. Др. народов 159 (3104м2), ул. Пушкина 12 (1620м2), ул. Пушкина 14 (400м2) и совместное использование территории для благоустройства и озеленения с многоквартирным жилым домом по ул. Свердлова 49. Расположение участка лист 1 графической части. Потребность в топливе, воде, тепловой и электрической энергии В соответствии с техническими условиями МУП «ВОДОКАНАЛ» № 34 от 20 ноября 2013г. водоснабжение осуществляется от существующих сетей по ул. Др. народов. Электроснабжение проектируемого жилого дома выполнено согласно технических условий, выданных ОАО «Орелоблэнерго» №74ПС от 29,11,2013г. Теплоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется от индивидуальной крышной котельной. |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Подтверждение соответствия проектной документации нормам, правилам и государственным стандартам Проект планировки участка, ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина разработан в соответствии с действующими государственными нормами, правилами и стандартами и предусматривают мероприятия, обеспечивающие взрывную и пожарную безопасность. Основные технико-экономические показатели в пределах участка ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ /начало/ Таблица 1.1 Показатели Ед. изм. Количество Примечание 1 2 3 4________ 1. Территория Территория в границах квартала га 2,25 Площадь благоустраиваемой территории га 0,5104 Существующая сохраняемая га нет жилая застройка (в пределах проектной территории) Участки проектируемых жилых зданий га 0,3104 Участки общественных зданий га 0,04 (реконструируемых) Зеленые насаждения общего пользования м2 1690,0 Улицы, внутриквартальные м2 2166,5 Проезды и площадки |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ /окончание/ Таблица 1.1 Показатели Ед. изм. Количество Примечание 1 2 3 4________ Население Численность населения расселяемого жилого фонда (при обеспеченности общей площадью 18 м2 /чел.) чел. 42 Численность населения проектируемого жилого фонда (при обеспеченности общей площадью 25 м2 /чел.) чел. 245 Плотность населения в проектируемых реконструируемых кварталах чел./га 450 3. Жилищный фонд Общая площадь квартир проектируемых жилых зданий, всего м2 5794,56 96 квартир Общественные здания, проектируемые встроенные помещения, всего м2 1729,1 Реконструируемые м2 339 Годовая потребность в энергоресурсах 8.1. Водопотребление, м3 /сут 93,43 водоотведение м3/сут. 93,29 8.2.Теплоснабжение, в том числе на отопление Гкал/час 0,57525 на ГВС Гкал/час 0,33924 8.3. Электроснабжение кВт 296,18 |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Основные характеристики природно-климатических условий Климат города Ливны умеренно – континентальный, характеризуется довольно жарким летом и холодной зимой. Среднегодовая температура за многолетний период составляет плюс 5,4 °С, минимальная в феврале минус 39 °С, максимальная наблюдается в июле плюс 41 °С. Средняя температура января – минус 8 - 10 °С. Средняя температура самого теплого месяца – июля – плюс 18 - 19 °С. Продолжительность с 8 °С до 0 °С составляет 141 день. Средняя температура отопительного периода минус 3,4 °С, продолжительность его 200 дней. По СНиП 2.01-82 среднегодовое количество осадков 696 мм. Жидких осадков 612 мм. Средняя дата образования и разрушения снегового покрова с 04.12 по 29.03. Высота снежного покрова – 28 см. Господствующие ветры в холодное время суток – западные 16 % со скоростью 5,1 м/с, в теплое время – северные 19 % со скоростью 3,6 м/с. Рельеф территории спокойный. Уровень грунтовых вод на момент проведения геологических изысканий не установлен. Обоснование проектных решений Проект планировки участка, ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина разработан в соответствии с установленными в генеральном плане элементами планировочной структуры и градостроительными регламентами правил землепользования и застройки г. Ливны. Проект планировки участка, ограниченного улицами Свердлова, Горького, Дружбы народов и Пушкина предлагает основные направления реконструкции этой территории. При этом проект решает различные задачи, отражающие социальные установки общественно-политического строя, особенности хозяйственного уклада и состояние экономики, технические возможности реализации проекта. В начале XXI века в связи с изменившимися социально-экономическими условиями, разработка проекта планировки построена на балансе государственных, общественных и частных инвесторов. На основании разработанного генплана г. Ливны, в рамках реализации задач реконструкции центральной части города, формированию инвестиционных программ необходима регулятивная направленность развития, координация усилий участников градостроительной деятельности. К числу основных задач, которые решаются при разработке проекта планировки, относятся: - выполнение федеральной программы по переселению граждан из ветхого жилья; |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | - благоустройство центральной части города; - подготовка предложений по более эффективному использованию проектируемой территории. Проект планировки участка, ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина сохраняет в своей основе исторически сложившуюся структуру улиц, заложенную на предыдущих этапах проектирования, учитывает природно-климатические и ландшафтные условия. Проект сохраняет в основном преемственность генеральному плану в части размещения функциональных зон и развивает уже сложившиеся планировочные образования. В соответствии с генеральным планом города Ливны, проектируемая территория включает в себя следующие зоны: Жилая (средняя и многоэтажная застройка, в т.ч. проектируемая) При обследовании квартала жилой застройки установлено, что постройки довоенного и послевоенного периода (Два 2х этажных жилых дома, общественное здание и хозяйственные постройки) имеют большой моральный и физический износ дом по ул. Пушкина 12 признан ветхим жильем. На расчетный срок ветхое жилье подлежит сносу. На месте сносимых зданий на участке по ул. Др. Народов 159 предлагается построить 9 этажный жилой дом общей площадью 7343,4 м², а прилегающие участки использовать для благоустройства. Участок по ул. Др. народов 159 площадью 3104м2 кадастровый номер 57:26:0010220:250 принадлежит на праве собственности ООО «Строй-Проект-Сервис». На участке расположено общественное здание и хозяйственные постройки подлежащие демонтажу для осуществления строительства многоквартирного многоэтажного жилого дома. Участок по ул. Пушкина 12 предлагается принять площадью 1620м2. На территории участка расположен многоквартиный 2-х этажный жилой дом 1828г. постройки подлежащий демонтажу и хозяйственные постройки. Количество квартир подлежащих расселению 8шт. общая площадь 403,1м2 . Расселение проводится собственными силами застройщика ООО «Строй-Проект-Сервис». Территория используется для благоустройства и устройства парковочных мест к проектируемому жилому дому. Участок по ул. Пушкина 14 является границей объекта культурного наследия. Установленные границы по 1м от здания. Предлагается увеличение участка до площади 400м2 (по 6м от здания) для удобства обслуживания реконструируемых нежилого здания. На территории участка расположен многоквартиный 2-х этажный жилой дом 1684г. постройки подлежащий реконструкции в общественное здание из-за невозможности полноценной эксплуатации и устройства комфортного жилья. Количество квартир подлежащих расселению 8шт. общая площадь 339м2, а также нежилое помещение. Расселение проводится собственными силами застройщика ООО «Строй-Проект-Сервис». Территория используется для благоустройства к реконструируемому зданию, а также к проектируемому жилому дому. |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | На участке Свердлова 49 расположен 5 этажный многоквартирный жилой дом. Общая площадь 2430м2. Вычисление нормативный размер земельного участка в кондоминиуме для 5 этажного жилого дома по ул. Свердлова 49 согласно формулы 1 СП 30-101-98 Sнорм.к = Sк · Уз.д.,= 2430*0,88= 2140м2 где Sнорм.к - нормативный размер земельного участка в кондоминиуме, м2; Sк - общая площадь жилых помещений в кондоминиуме, 2430м2; Уз.д - удельный показатель земельной доли для зданий разной этажности (Рекомендуемый показатель для уплотнения застройки в кондоминимумах 0,88). Совместное использование территории для благоустройства и озеленения с многоквартирным жилым домом по ул. Свердлова 49 включает в себя размещение площадок и элементов озеленения. Площадка для игр детей 0,7м2/чел*245чел=171,5м2 Площадка для отдыха взрослого населения 0,1м2/чел*245чел=24,5м2 Площадка для занятия физкультурой 2м2/чел*245чел=490м2 Площадка для хоз. целей 0,3м2/чел*245чел=73,5м2 Общая площадь площадок 760м2. Согласно СП 42.13330.2011 Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для игр детей, хоз целей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, и IVA, IVГ, при застройке зданиями 9 этажей и выше; В следствии чего требуемая площадь для совместного использования территории с домом по ул. Свердлова 49 составит 760м2*50%=380м2. На участке Свердлова 49 сооружение 1 площадью 58,8м2 кадастровый номер 57:26:0010220:135 расположена электрическая трансформаторная подстанция. Проектом планировки территории на основании технических условий, выданных ОАО «Орелоблэнерго» №74ПС от 29,11,2013г., предусматривается установка двухсекционной двух трансформаторной подстанции типа 3БКТП на напряжение 6/0,4кВ. Габариты подстанции 6,2х3,1м и 1м на отмостку, в следствии чего площадь земельного участка составляет 41,82м2. В сумме общая площадь участка составляет 0,5104 га. Площадь застройки проектируемого здания 1247,5 м2. Процент застройки 24%. Увеличение процента застройки за счет уменьшения на 50% внутридворовых площадок и совместного использования дворовой территории с ж.д. по ул. Свердлова 49. Проектируемая территория в основном обеспечена объектами социальной инфраструктуры в пешеходной доступности. В юго-восточной, южной частях сложившейся застройки расположена общеобразовательная школа. Радиусы обслуживания школ (750 м и 500 м для начальных классов) выдержаны. На проектируемой территории находятся следующие памятники архитектуры и градостроительства, культуры и монументального искусства: Многоквартирный жилой дом по ул. Пушкина 14 |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Жилая застройка и расселение В границах рассматриваемого участка реконструируемая селитебная территория составит 0,5104 га, что позволит разместить 7343,4 м² общей площади жилищного строительства в 9 этажном жилом доме и улучшить жилищные условия 96 семей. Расселение из многоквартирных жилых домов №12 и №14 по ул Пушкина в количестве 16 семей проводится собственными средствами ООО «Строй-Проект-Сервис». Общая площадь расселяемых квартир составит 724,1м2. Численность населения расселяемой жилой застройки при обеспеченности общей площадью 18 м2 /чел. Численность населения нового жилого фонда определена в соответствии с ТСН ПЗП-99 МО, исходя из условий обеспеченности общей площадью на 1 человека: 30 м²/чел. – для коммерческого жилья Исходя из вышеизложенного, принимаем среднюю общую площадь 30 м²/чел. 7343,4 м² : 30 м²/чел. = 245 чел. Численность населения проектируемого жилого фонда – 245 чел. Плотность населения в реконструируемом жилом квартале: 450 чел./га. |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Транспорт Рассматриваемый участок обеспечен транспортными и пешеходными связями. МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ в проекте сохраняет преемственность сложившейся сети улиц и дорог города Ливны и проектное предложение транспортной схемы внутриквартальных проездов. На территории проекта планировки участка, ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина предложена следующая дифференциация улиц и дорог: магистральные улицы городского значения с обычными средствами регулирования, (40 км/ч) - ул. Свердлова, ул. Горького, ул. Дружбы народов и ул. Пушкина; Площадь внутриквартальных проектируемых дорог и площадок составит 2166,5 м2 Предусматриваются выезды и въезды на территорию 1 на ул. Пушкина и 1 на ул. Др. народов. Вертикальная планировка Рельеф на территории микрорайона спокойный, с уклоном 5-7‰. Проектируемые улицы проходят по существующей среднеэтажной застройке. Организация рельефа территории осуществляется с учетом существующих инженерных сетей, естественного отвода поверхностных вод и минимального объема земляных работ. Отвод воды осуществляется по поверхности в двух направлениях: с территории участка застройки на ул. Др. народов и на ул. Пушкина, где перехватывается и отводится на очистные сооружения. Организация стока осуществляется за счет естественного уклона рельефа или, при отсутствии достаточного уклона территории, за счет искусственно созданного уклона (путем подсыпки или срезки участков). Схема вертикальной планировки осуществлена методом отметок, которые наносятся на геодезическую подоснову с показанными на ней улицами, проездами, зданиями и площадками. При составлении схемы вертикальной планировки определяются отметки существующего рельефа и проектные отметки в точках пересечения осей улиц и в местах резкого изменения рельефа, закладываются проектные продольные уклоны. Величина уклонов проектируется 3 ‰, в пределах допустимых по СНиП 2.07.01-89*. Проектирование вертикальной планировки участка начинается с определения уклонов по улицам Др. народов и Пушкина, с максимальным приближением к существующим отметкам, а затем проводится разуклонка прилегающих улиц. При организации рельефа территории практически не производится срезка грунта в связи с наличием инженерных коммуникаций, а максимальная насыпь в жилой застройке не превышает 0,6 м. |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | Озеленение и благоустройство Городские зеленые насаждения выполняют многообразные функции, из которых наиболее существенными являются: оздоровление городского воздушного бассейна, улучшение микроклимата города, формирование садово-парковых и в, сочетании с застройкой, архитектурных ансамблей, создание благоприятной среды для мест массового отдыха населения. Проектом планировки участка, ограниченного улицами Свердлова, М. Горького, Дружбы народов и Пушкина в реконструируемой площади квартала 0,5104га площадь озеленения составит 1690 м2. Площадь озелененной территории участка, составит: 1690м2 / 245чел. = 7,0 м2/чел. |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 3.1. Теплоснабжение 3.1.1. Существующее положение Существующее теплоснабжение зданий осуществляется от котельной расположенной по ул. Орджоникидзе. 3.1.2. Проектное предложение Проектом предусмотрено устройство крышной котельной с основным топливом природным газом. Общие максимальные часовые нагрузки потребителей: - на отопление – 0,57525 Г кал/ч - на горячее водоснабжение – 0,33924 Г кал/час Суммарная нагрузка всех потребителей с учетом собственных нужд котельной и потерь в сетях – 0,9602 Г кал/час. Годовой расход условного топлива – 0,396 тыс. т.у.т. Максимальный годовой расход природного газа – 133,4 нм3/ч |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 3.2. Электроснабжение Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Система электроснабжения Внешнее и внутриплощадочное электроснабжение 3.2.1. Исходные данные Электроснабжение проектируемого жилого дома согласно технических условий выданных ОАО «Орелоблэнерго» №74ПС от 29,11,2013г. Предусматривается установка двухсекционной двух трансформаторной подстанция типа 3БКТП на напряжение 6/0,4кВ. 3.2.2. Основные показатели электроснабжения Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями от 29 июня 1999 г., утвержденными приказом Минтопэнерго № 213. Основные показатели электроснабжения проектируемого жилого дома приведены ниже в табл. 3.2.1. Таблица 3.2.1. Основные показатели электроснабжения. Наименование показателя Ед. изм. Количество 1 2 3 1. Напряжение источника питания кВ 6 2. Напряжение распределительной сети кВ 0,4/0,23 3. Удельная расчетная нагрузка квартир кВт 136,8 4. Удельная расчетная нагрузка нежлых помещений кВт 159,38 5. Максимальная потеря напряжения в распределительных сетях % 2,3 6. Установленная мощность трансформаторов шт. х кВА 2х 160 7. Коэффициент загрузки трансформаторов - 0,8 3.2.3. Характеристика потребителей электроэнергии Категория электроснабжения проектируемых объектов в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 – вторая. |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 3.2.4. Источник электроснабжения Источник электроснабжения – ячейки I, II с.ш. РУ-6 кВ ТП 060. 3.2.5. Технические решения по внешнему и внутриплощадочному электроснабжению В соответствии с ТУ проектом предусмотрено: -проектируемые трансформаторные подстанции типа БКТП 6/0,4; с двумя трансформаторами по 160кВа. - прокладка кабелей 0,4 кВ от проектируемой ТП до объекта строительства; Сечения кабелей 6 кВ заданы техническими условиями и проверены по экономической плотности тока и допустимой длительной токовой нагрузке в послеаварийном режиме (ПУЭ, глава 1.3). Сечения кабелей 1 кВ выбраны по длительно допустимой нагрузке в аварийном режиме, экономической плотности тока и проверены по потере напряжения в нормальном режиме сети (ПУЭ, глава 1.3). Прокладка кабелей предусмотрена в траншее на глубине не менее 0,7м от планировочной отметки земли при отсутствии пересечений с автодорогами и на глубине не менее 1м при пересечении автодорог (ПУЭ, глава 2.3). При пересечении проектируемых кабелей с другими инженерными коммуникациями или с существующими кабельными сетями расстояние между ними должны быть не менее расстояний, нормируемых ПУЭ. Кабели необходимо защитить при отсутствии пересечений – сигнальной лентой красного цвета, а при пересечении с автодорогами и инженерными коммуникациями – асбестоцементными трубами диаметром 100 мм, выступающими не менее 2-х метров по обе стороны пересечения (ПУЭ, глава 2.3). 3.2.6. Надежность внешнего и внутриплощадочного электроснабжения Технические решения по надежности внешнего и внутриплощадочного электроснабжения соответствуют требованиям ПУЭ (глава 1.2). Проектируемые ТП будут запитаны от двух взаимно резервирующих секций РУ-6 кВ проектируемого БКТП двумя отдельными кабельными линиями 6 кВ. РУ-6 и 0,4 кВ проектируемой ТП предусмотрены двухсекционными с ручным включением секционного разъединителя 6 кВ и рубильника 0,4 кВ соответственно. |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 3.2.7. Защита электрических сетей, измерения и учет электроэнергии Технические решения по защите соответствуют требованиям ПУЭ (глава 3.1, глава 3.2, п.3.2.58). В РУ-6 кВ ТП предусмотрена установка предохранителей на линиях, питающих трансформаторы 6/0,4 кВ (по схеме блока «линия – трансформатор»). В РУ-0,4 кВ предусмотрена защита: - сборных шин автоматическими выключателями; - защита отходящих линий предохранителями. Технические решения по измерениям электрических величин приняты в соответствии с требованиями главы 1.6 ПУЭ. Измерения предусмотрены в следующем объеме: - напряжения на шинах 0,4 кВ щита ТП; - тока на вводах и отходящих линиях 0,4 кВ трансформаторных подстанций. Технические решения по учету электроэнергии соответствуют требованиям главы 1.5 ПУЭ. Коммерческий и технический учет активной электроэнергии и технический учет реактивной электроэнергии осуществляются на вводах 0,4 кВ ТП. Класс точности расчетных трехфазных счетчиков активной электроэнергии для коммерческого учета принят равным 1,0. |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 3.2.8. Меры электробезопасности. Защитное заземление. Молниезащита В отношении мер электробезопасности для системы электроснабжения в сети 0,4 кВ принята система TN-C-S (ПУЭ, глава 1.7). В трансформаторной подстанции применены трансформаторы со схемой соединений Δ / Υн - 11 с глухозаземленной нейтралью трансформаторов. Для защитного заземления (наружного контура) проектируемой ТП применены углубленные заземлители из полосовой стали сечением 4х40 мм, укладываемой на дно котлована по периметру фундамента здания. Заземляющее устройство ТП принято общим для напряжений 6 и 0,4 кВ. Сопротивление контуров заземления должно быть не более 4-х Ом (ПУЭ, п. 1.7.101). Для магистралей заземления внутри здания (внутренние контуры) ТП используются все опорные металлоконструкции и специально проложенная стальная полоса сечением 4х40 мм. Заземлению подлежат нейтрали трансформаторов, каркасы шкафов комплектных распределительных устройств 6 кВ, панелей щитов 0,4 кВ и другого электрооборудования, устанавливаемого в РУ-10 и 0,4 кВ и ТП, металлические конструкции для прокладки кабелей, металлическая броня кабелей. Технические решения по молниезащите проектируемой ТП соответствуют требованиям инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» СО-153-34.21.122-2003 (раздел 3). Проектируемые ТП относятся к специальным объектам с ограниченной опасностью. Уровень надежности защиты от прямых ударов молнии для этих объектов принят 0,98, что соответствует первому уровню защиты обычных объектов. Для защиты здания ТП от прямых ударов молнии на их крышах выполняется молниеприемная сетка из стали АI диаметром d=8 мм с шагом не более 5х5 м, которая присоединяется к наружному контуру заземления в 6-ти точках. Расстояние между токоотводами составляет не более 10 м. Защиту от проникновения газа в здание ТП выполнить согласно типовым решениям серии 5.905-26.04 «Уплотнение вводов инженерных коммуникаций зданий». Для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям в камерах трансформаторов предусматривается установка барьеров на входе в камеру. |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13- ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | 3. Водопотребление и водоотведение 3.3.1. Водоснабжение Источники водоснабжения Для централизованного водоснабжения г. Орел принимаются подземные воды. Вода на нужды населения города поступает из существующих скважин. Согласно технических условий, выданных МУП «ВОДОКАНАЛ» № 34 от 20 ноября 2013г. Гарантированное давление в сети 0,2 МПа. Проектные решения Водоснабжение проектируемого жилого дома осуществляется кольцевой сетью водопровода. В точке подключения устраивается смотровой колодец. На вводе в здание предусматривается водомерный узел. Материалл труб – полиэтилен. При проектировании системы водоснабжения принималось удельное среднесуточное потребление на основании п.2.1 СНиП 2.04.02-84*. На основании СП 30.13330.2012 расход воды на 1 жителя составляет 250л/сут. Из них: В1-150л/с; Т3-100л/с. Всего 92,0 м3/сут. На основании СП 30.13330.2012 расход воды на 1 работника нежилых помещений составляет 15л/сут. Всего 1,18 м3/сут Расход воды на котельную (химводоочистка) составляет – 0,17 м3/сут. Расход воды на бытовые нужды – 0,08 м3/сут. Общий суточный расход холодной воды - 93,43 м3/сут. Противопожарные расходы Количество жителей в проектируемом районе составляет 12352 чел. Расчетные расходы и количество одновременных пожаров принимаем в соответствии со СНиП 2.04.02-84*(количество жителей свыше 10000 до 25000, количество одновременных пожаров- 2, расход - 15 л/с при продолжительности тушения пожара 3часа). Расход воды на тушение пожара составляет: Q=15х2х3х3600/ 1000=324 м3 Водопровод проектируется хозяйственно-противопожарный низкого давления. Наружное пожаротушение осуществляется пожарными автомашинами с питанием их водой от пожарных гидрантов. Свободные напоры у пожарных гидрантов должны быть не менее 10м. |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
|  |  | 3.3.2. Канализация Согласно технических условий, выданных МУП «ВОДОКАНАЛ» № 34 от 20 ноября 2013г. Водоотведение выполняется в существующие сети по ул. Др. народов Нормы водоотведения принимаются аналогичными нормам водопотребления. Не учитывается только расход на полив улиц и зеленых насаждений. Количество отводимых стоков от жилых и нежилых помещений составит - 93,29 м3/сут. Безвозвратные потери 0,17 м3/сут. 3.3.3. Дождевая канализация Водоотведение поверхностных стоков с территории застройки предусматривается по существующему рельефу. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ При разработке рабочей документации по каждому конкретному объекту в соответствие с заданием на проектирование и требованиями ВСН предусматриваются инженерно-технические мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ Постановление администрации города Ливны: - № 70 от 04.02.2014г. Свидетельство на право собственности земельного участка по ул. Др. народов 159. Расчет водопотребления и водоотведения Расчет электрических нагрузок. Текстовая часть расчета обоснования основного топлива – природного газа для котельной. Технические условия: - выданные МУП «ВОДОКАНАЛ» № 34 от 20 ноября 2013г.; - выданные ОАО «Орелоблэнерго» №74ПС от 29,11,2013г; |
| --- | --- | --- |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 208-13- ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |
| Взам. Инв№ |  |  |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |

| Взам. Инв№ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 - ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата |  |  |